## Slide 1: Отложные воротники с застежкой до верха.
Технология
1часть
учитель:
Ныхрикова А.В.

## Slide 2
Конструктивно воротник связан с изделием только линией втачивания, длина которой равна длине горловины переда и спинки, линия втачивания воротника может быть вогнутой, прямолинейной или выпуклой, Форма линии втачивания влияет на степень прилегания воротника к шее. При вогнутой линии втачивания прилегание воротника к шее незначительно.

## Slide 3: Воротник прилегающий к шее в изделиях с застежкой до верха с отрезной стойкой

## Slide 4: Построение отложного воротника прилегающего к шее в изделиях с застежкой до верха с отрезной стойкой.

## Slide 5
Инструкция
к построению.

## Slide 6
-Построим прямой угол с вершиной в точке О. -Вверх от точки О откладываем величину подъема середины воротника .Обозначаем В. ОВ= 5,0-8,0 см. - Из точки В радиусом ВА= Lгорл – n = 22-1,0=21,0 см делаем засечку на горизонталь О. Обозначаем А.. Где n = 0,5-1,5 см –поправочный коэффициент который зависит от степени кривизны линии втачивания воротника: меньшие поправочные коэффициенты используют при прямой линии втачивания воротника, большие -при изогнутой линии втачивания.

## Slide 7
-Отрезок АВ делим пополам. Обозначаем 1. - Через точку 1 к прямой АВ восстанавливаем перпендикуляр вверх и вниз .На нем откладываем в обе стороны по 1,5 см. Обозначаем 2 и 3. -От точки В вверх откладываем ширину воротника по середине В В2 =3,5-8,0 см. Обозначаем В2 . - Через точку А к прямой АВ восстанавливаем перпендикуляр вверх. - От точки А вверх откладываем отрезок АА3, характеризующий ширину воротника у его концов. В среднем этот отрезок равен АА3=ВВ2+1,0 см. Длина выступа у конца воротника равна отрезку А3А4 - Восстанавливаем перпендикуляр к прямой АА3 из точки А3 (по модели). Обозначаем А4.

## Slide 8
Отрезок А4В2 делим пополам. Обозначаем А6. - Через точку А6 к прямой А4В2 восстанавливаем перпендикуляр вверх и на нем откладываем 1,0- 1,5 см. Обозначаем А7. - Линии отлета и концов воротника оформляем плавной кривой проходящей через точки В2,А7, А4.Линию концов воротника получают ,соединив точки А и А4
- для построения отрезной стойки в точку В восстанавливаем перпендикуляр к прямой ВА и на нем откладываем 2,5- 4,0см. Обозначаем В1. - от точки А вниз по вертикали откладываем высоту стойки 2,5- 4,0 см обозначаем А1 - Линию притачивания стойки к воротнику оформляем плавной линией через точки В,2, А и В,3 ,А - Линию втачивания стойки воротника в горловину оформляем плавной линией через точки В1, А1. Линия втачивания должна быть параллельна линии В,3, А

## Slide 9
- Линию втачивания стоики продолжаем вправо и от точки А1 откладываем величину уступа стойки воротника, которая ровна величине полузаноса. Обозначаем A'. AA' = 1,5- 2,0 см.
Полузанос- припуск на застежку, его величина для блузок и сорочек равна 1,5-2,0 см. Величину полузаноса откладываем вправо по горизонтали от точки А5 и проводим вертикальную линию, это будет линия борта. Нить основы проходит параллельно линии середины воротника.
Уступ стойки воротника оформляем по модели .