## Slide 1: Отложные воротники с застежкой до верху.
2 часть
учитель технологии
Ныхрикова А.В.

## Slide 2: Воротник с цельновыкроеной стойкой прилегающий к шее в изделиях с застежкой до верха - хит спортивной одежды мужских сорочек

## Slide 3: Построение отложного воротника прилегающего к шее в изделиях с застежкой до верха с цельновыкроеной стойкой.

## Slide 4
Инструкционное
построение
воротника

## Slide 5
Для обеспечения плотного прилегания воротника к шее по линии втачивания можно сконструировать стойку. Стойка может быть цельновыкроеной с воротником (не отрезной ) и отрезной.
-Построить прямой угол с вершиной в точке О. -Вверх от точки О откладываем величину подъема середины воротника. Обозначаем В. ОВ= 2 см. -От точки В вверх откладываем высоту стойки, равную 3,5см, обозначаем В1. -От точки В вверх откладываем ширину воротника по середине В В2 =6-10 см. Обозначаем В2 . . - Из точки В радиусом ВА= Lгорл – n = 22-0,5=21,5 см делаем засечку на горизонталь О. Обозначаем А. Где n = 0,5-1,5 см –поправочный коэффициент который зависит от степени кривизны линии втачивания воротника: меньшие поправочные коэффициенты используют при прямой линии втачивания воротника, большие -при изогнутой линии втачивания. -Отрезок АВ делим на три части,. Обозначаем А1,В. -Отрезок АА1 делим паполам. Обозначаем а.

## Slide 6
- Через точку а к прямой АВ восстанавливаем перпендикуляр вниз и на нем откладываем 0,2- 0,3 см. Обозначаем а1. - Через точку в к прямой АВ восстанавливаем перпендикуляр вверх и на нем откладываем 0,4- 0,5 см. Обозначаем в1. - Оформляем линию втачивания плавной линией через точки В, в1, А1,а1, А. - Через точку А к прямой ОА восстанавливаем перпендикуляр вверх. - От точки А вверх откладываем отрезок АА2, равный высоте стойки. АА2=ВВ1=3,5 см. - От точки А вверх откладываем отрезок АА3, характеризующий ширину воротника у его концов. В среднем этот отрезок равен АА3=ВВ2+1,0 см

## Slide 7
Длина выступа у конца воротника равна отрезку А3А4 (величина зависит от модели),
- Восстанавливаем перпендикуляр к прямой АА3 из точки А3. Обозначаем А4. -Отрезок А4В2 делим паполам. Обозначаем А6. - Через точку А6 к прямой А4В2 восстанавливаем перпендикуляр вверх и на нем откладываем 1,0- 1,5 см. Обозначаем А7. - Линии отлета и концов воротника оформляем плавной кривой проходящей через точки В2,А7, А4. Линию концов воротника получают ,соединив точки А2 и А4

## Slide 8
- Оформляем линию перегиба стойки, соединяя точки В1 и А2 плавной линией параллельной линии втачивания воротника. - От точки А вправо по горизонтали продолжаем линию втачивания воротника, На ней откладываем величину уступа воротника, которая ровна величине полузаноса. Обозначаем A'. AA' = 1,5- 2,0 см. Полузанос- припуск на застежку, его величина для блузок и сорочек равна 1,5-2,0 см. Величину полузаноса откладываем вправо по горизонтали от точки А5 и проводим вертикальную линию, Это будет линия борта. - Оформляем уступ стойки воротника по модели.
Нить основы проходит параллельно линии середины воротника.

## Slide 9: Отложной воротник прилегающий к шее в изделиях с застежкой до верха (без стойки)

## Slide 10
Инструкционное
построение
воротника

## Slide 11
-Построить прямой угол с вершиной в точке О. -Вверх от точки О откладываем величину подъема середины воротника. Обозначаем В. ОВ= 2 см. -От точки В вверх откладываем высоту стойки , обозначаем В1. -От точки В вверх откладываем ширину воротника по середине В В2 =6-12 см. Обозначаем В2 . - Из точки В радиусом ВА= Lгорл – 0,5= 22-0,5=21,5 см делаем засечку на горизонталь О. Обозначаем А.. Если воротник имеет небольшой подъем середины (до 3,0 см), то линию втачивания воротника делают выпукло-вогнутой с небольшой выпуклостью к концам воротника, для этого:
-Отрезок АВ делим на три части,. Обозначаем А1,в. -Отрезок АА1 делим паполам. Обозначаем а.

## Slide 12
- Через точку а к прямой АВ восстанавливаем перпендикуляр вниз и на нем откладываем 0,2- 0,3 см. Обозначаем а1. - Через точку в к прямой АВ восстанавливаем перпендикуляр вверх и на нем откладываем 0,4- 0,5 см. Обозначаем в1. - Оформляем линию втачивания воротника в горловину плавной линией через точки В, в1, А1,а1, А. Линия перегиба стойки также представляет собой плавную кривую А В1 - Через точку А к прямой ОА восстанавливаем перпендикуляр вверх. - От точки А вверх откладываем отрезок АА3, характеризующий ширину воротника у его концов. В среднем этот отрезок равен АА3=ВВ2+1,0 см.
Длина выступа у конца воротника равна отрезку А3А4 (величина зависит от модели), Восстанавливаем перпендикуляр к прямой АА3 из точки А3. Обозначаем А4.

## Slide 13
Отрезок А4В2 делим паполам. Обозначаем А6. - Через точку А6 к прямой А4В2 восстанавливаем перпендикуляр вверх и на нем откладываем 1,0- 1,5 см. Обозначаем А7. - Линии отлета и концов воротника оформляем плавной кривой проходящей через точки В2,А7, А4.Линию концов воротника получают ,соединив точки А и А4
При оформлении линии втачивания и отлета воротника следует следить за тем, что бы эти линии составляли прямой угол с линией середины воротника ВВ2

## Slide 14: Отложной воротник не прилегающий к шее в изделиях с застежкой до верха

## Slide 15
Инструкционное
построение
воротника

## Slide 16
-Построить прямой угол с вершиной в точке О. -Вверх от точки О откладываем величину подъема середины воротника. Обозначаем В. ОВ=12 см. -От точки В вверх откладываем высоту стойки , обозначаем В1. -От точки В вверх откладываем ширину воротника по середине В В2 =6-16 см. Обозначаем В2 . - Из точки В радиусом ВА= Lгорл – n = 22-1,5=20,5 см делаем засечку на горизонталь О. Обозначаем А..
Где n = 0,5-1,5 см –поправочный коэффициент который зависит от степени кривизны линии втачивания воротника: меньшие поправочные коэффициенты используют при прямой линии втачивания воротника, большие -при изогнутой линии втачивания.
-Отрезок АВ делим паполам. Обозначаем 1.

## Slide 17
- Через точку 1 к прямой АВ восстанавливаем перпендикуляр вверх и на нем откладываем 1,0- 2,5 см. Обозначаем 2. - Оформляем линию втачивания плавной линией через точки В, 2, А. Линия перегиба стойки также представляет собой плавную кривую А В1 - Через точку А к прямой АВ восстанавливаем перпендикуляр вверх. - От точки А вверх откладываем отрезок АА3, характеризующий ширину воротника у его концов. В среднем этот отрезок равен АА3=ВВ2+1,0 см.
Длина выступа у конца воротника равна отрезку А3А4 (величина зависит от модели) - Восстанавливаем перпендикуляр к прямой АА3 из точки А3. Обозначаем А4.

## Slide 18
-Отрезок А4В2 делим паполам. Обозначаем А6. - Через точку А6 к прямой А4В2 восстанавливаем перпендикуляр вверх и на нем откладываем 1,0- 1,5 см. Обозначаем А7. - Линии отлета оформляем плавной кривой проходящей через точки В2,А7, А4.Линию концов воротника получают ,соединив точки А и А4
При оформлении линии втачивания и отлета воротника следует следить за тем, что бы эти линии составляли прямой угол с линией середины воротника ВВ2