## Slide 1
Сегодня на уроке мы научимся определять направление нитей основы и утка; познакомимся с профессиями ткача и контролера качества тканей, узнаем, как производят ткань.

## Slide 2
Швейное материаловедение изучает состав, строение и свойства материалов используемых для изготовления швейных изделий.

## Slide 3: Ткань – это материал, который получают на ткацких станках путем переплетения нитей между собой. Продольные нити в тканях называются основными или основой. Поперечные нити в ткани называются уточными или утком.
Макет ткацкого станка

## Slide 4: Практическая работа Определение в ткани нитей основы и утка Оборудование: Образцы тканей с кромкой и без неё, лупа
Ход работы
К ткани с кромкой определите направление нитей.
Растягивая образец по нити основы и утка, определите, в каком направлении ткань растягивается больше.
Резко растягивая ткань (с хлопком), определите, в каком направлении звук будет звонким а в каком глухим.
Рассматривая ткань в лупу, определите по толщине и гладкости нить основы и нить утка.
По изученным признакам определите направление нитей основы и утка в ткани без кромки. Заполните таблицу.
Направление нити | По степени растяжения | По кромке | По звуку | По виду нити | 
 |  |  |  | Толщина | Гладкость
Нить основы |  |  |  |  | 
Нить утка |  |  |  |  | 
Малая
Вдоль кромки
Звонкий
Тонкая
Гладкая,
прямая
Большая
Перпендикулярно
кромке
Глухой
Толстая
Пушистая,
извитая

## Slide 6
Снование – перематывание нитей с большого количества бобин
на сновальный валик (ткацкий навой)

## Slide 7: Ткач
Ткач обслуживает ткацкий станок; производит пуск и остановку станка, ликвидирует обрыв нитей, снимает наработанную ткань, обметает, чистит и смазывает станок, предупреждает и выявляет дефекты ткани.
Ткач должен знать устройство ткацкого станка, свойства пряжи, строение ткани, требования к качеству безопасности труда и пожарной безопасности.

## Slide 8: Контролер качества тканей
Контролер качества тканей работает на браковочно-мерильной машине, выявляет дефекты ткани, проверяет ширину ткани и длину ткани в куске, заполняет ярлык ткани (маркировку).
Контролер должен знать виды дефектов тканей, устройство браковочно-мерильной машины, способ заправки ткни в машину, правила безопасности труда и пожарной безопасности на производстве.

## Slide 9: Домашнее задание
Сегодня на уроке мы вами узнали много новых терминов. Составьте словарь нашего урока
Современный ткацкий цех