## Slide 1
Разновидности видов
ткани
технология
учитель:
Ныхрикова А.В.

## Slide 2
От голл. sits, санскр. sitras — пестрый. Легкая хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения, получаемая в результате отделки разных сортов сурового миткаля. Бывает гладкокрашеным или набивным.
Ситец

## Slide 3
Простейшее и наиболее распространенное ткацкое переплетение нитей. Раппорт его состоит из двух основных и двух уточных нитей. Существует огромное количество тканей механического ткачества полотняного переплетения под разными названиями — в зависимости от вида сырья и областей использования: холст для картин, холсты различной плотности из джутовой пряжи; простынное полотно (беленое и небеленое) из хлопчатобумажной пряжи; бязь, миткаль из хлопчатобумажной пряжи; полотно для наперников; батист; брезентовое полотно; льняная канва для вышивок; марля и др.
Полотняное переплетение

## Slide 4: Бязь
Хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения, прочная, вид толстого миткаля. Привозилась из Средней Азии, а в XIX в. стала производиться в России. Из бязи шьют постельное белье, нижние юбки, летние платья в фольклорном стиле, используют для макетирования.

## Slide 5: Атлас
Ткань атласного переплетения, имеет гладкую, блестящую, шелковистую поверхность. Атласы отличаются разнообразием в зависимости от состава ткани, её плотности и т.п. Атлас-дюшес, например — тяжелая плотная ткань, ложащаяся крупными фалдами. Атлас-шармёз — тонкий бельевой атлас, мягкий, текучий и нежный.

## Slide 6: Бархат
Шелковая или хлопчатобумажная ткань с мягким густым вертикальным ворсом (1,5–2 мм) на лицевой стороне. Применяется для пошива женского платья, отделки, декоративных целей. В течение многих веков в Европе и в России ценились бархатные наряды. И в XX в. бархат оставался дорогим материалом для вечерних платьев. В начале века был популярен «лизанный» бархат с низким прессованным ворсом, торчащим в разные стороны. «Рытый» бархат на шелковой основе с ворсом разной высоты, образующим узоры, был моден в 1930-50-е гг. Панбархат похож на рытый, но с ворсом в одном направлении, очень мягкий. Панбархатом так же называют шелковый шифон с узорами из ворса. Лионский бархат (в русской традиции — велюр) с коротким, мелким, прямо торчащим ворсом на хлопковой, шелковой и др. основах и более жесткий, чем обычный бархат, использовался для платьев, пальто и шляп.

## Slide 7: Батист
От фр. batist. Тонкая, полупрозрачная льняная
или хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения из тонкой гребенной однониточ-
ной пряжи одинаковой толщины в утке и основе. Бывает также шелковой и шерстяной.

## Slide 8: Букле
От фр. boucle — колечко, локон.
1) гладкокрашенная ткань с мелкорельефной поверхностью. Вырабатывается сложными переплетениями из крученой пряжи или однослойными переплетениями из фасонной пряжи.
2) Крученая пряжа с периодически повторяющимися петельками и узелками.
3) Трикотажные полотна из буклированной пряжи, с шероховатой поверхностью.

## Slide 9: Вельвет
Вельвет или бумажный бархат, плис — плотная ворсовая ткань с уточным ворсом. Вельвет имеет на лицевой стороне ворсовые рубчики, идущие вдоль основы. Различают вельвет-корд, имеющий широкую ворсовую полоску, и вельвет-рубчик с узкой ворсовой полоской. Выпускают однотонный или набивной с различными рисунками в виде клеток, полос и т.д. Вельвет утвердился в качестве одной из основных и наиболее распространенных тканей стиля кэжуал.

## Slide 10
От фр. velours – бархат, от лат. villosus – волосатый, мохнатый.
мягкая ворсованная ткань из пряжи суконного прядения с низким, очень тонким ворсом. Изготовляется из хлопка, шерсти или хлопковой основы и шелкового или мохерового утка, а также из синтетических волокон. Одна из самых ценных велюровых тканей - драп-велюр, для изготовления которой используют лучшие сорта мериносовой шерсти.
2) Кожа хромового дубления (хромовая замша), выработанная из плотных мелких шкур рогатого скота или свиней с поврежденной лицевой поверхностью и отделанная со стороны бахтармы под бархат. Используют преимущественно для изготовления некоторых видов верхней одежды и обуви. Синтетический велюр (искусственная замша) внешне имитирует натуральный.
3) Фетр с коротким, густым и мягким ворсом.
Велюр

## Slide 11: Ворсовая ткань
Ткань, на поверхности которой (обычно с одной стороны) имеется ворс, состоящий из густо расположенных вертикальных концов нитей. Ворс образуется разрезанием нитей ворсовой основы или ворсового утка, дополнительных к обычным основе и утку. К ворсовым тканям с основным ворсом относятся плюш, бархат, искусственный мех, ковры. Уточно-ворсовые ткани — полубархат, плис, вельвет.

## Slide 12: Винил.
Искусственная кожа.
Винил вошел в моду в
1960-е гг. Винил обычно
бывает черного или ярких
флуоресцентных цветов.
То же, что поливинилхлорид.

## Slide 13
От фр. guipure — воздушная вышивка. Плотное кружевное машинное полотно для изготовления женских блузок и платьев, воротников, манишек, манжет, вставок.
Гипюр

## Slide 14: Гофре
Гафре
От фр. gaufre — вафли. Параллельные складки «гармошкой», которые, в отличие от плиссе, заутюжены не набок, а перпендикулярно детали. В Европе их также называют «аккордеонными».

## Slide 15: Драп
От фр. drap — сукно. Общее название тяжелых плотных шерстяных тканей сложного переплетения из пряжи аппаратного (суконного) прядения. Бывают однолицевые и двухлицевые. По характеру ворсовой поверхности различаются гладкий драп, драп-велюр, драп-ратин, драп-кастор, драп-моль, драп-флаконэ. Драп-велюр вырабатывается из тонкой шерсти и ворсом напоминает бархат. Драп-ратин гладкокрашеный или меланжевый — мягкий, толстый, с ворсом, уложенным в диагоналевую полоску или в «елочку», с закатанным в «горошек» или завитым спиралями ворсом. Драп-кастор или кастор — плотный гладкокрашеный драп из тонкой шерсти по основе и утку; вырабатывают сложным переплетением с атласным лицевым застилом. Драп-моль — особо мягкий, двухслойный драп с легкой пушистой лицевой поверхностью, вырабатывается из тонкой шерсти, иногда с добавлением в пряжу для лицевых нитей тонкого козьего пуха. Драп-флаконэ — гладкокрашеный мягкий толстый ратинированный драп.

## Slide 16: Креп
От фр. сrepe.-особая крутка нитей.
Шелковая или шерстяная ткань, для основы которой применяют туго скрученную нить, а для утка — некрученую. В результате разного натяжения образовывается характерная шероховатая поверхность.
Общее название натуральных и искусственных тканей, главным образом шелковых, с характерной мелко шероховатой поверхностью, вырабатываемых из нитей креповой крутки, а также в некоторых случаях специальными (креповыми) переплетениями. Среди крепов наиболее известны крепдешин, креп-шифон, креп-жоржет, креп-сатин. Кроме того, вырабатывают полушелковые, хлопковые, шерстяные и полушерстяные крепы, а также крепы из искусственных и синтетических нитей. В последних креповый эффект достигается главным образом благодаря креповым и другим мелкоузорчатым переплетениям, иногда без креповой крутки.

## Slide 17: Крепдешин
От фр. crepe de Chine — китайский креп. Классическая полукреповая ткань полотняного переплетения. Одна из самых широко распространенных тканей из натурального шелка. К. вырабатывают из нитей креповой крутки в утке и нитей шелка-сырца в основе. Ткань имеет зернистую поверхность и мягкий характерный блеск. Бывает отбеленной, гладкокрашеной в разные цвета, с набивными рисунками.

## Slide 18: Парча
От тюрк. parca — парча, узор. Ткань с шелковой основой, содержащая в утке металлические нити. В старинной парче использовались нити из драгоценных металлов — золота и серебра.

## Slide 19: Плюш
От нем. Plusch, лат. pilus — волос. Ткань с мягким ворсом на лицевой стороне. Изготовление его аналогично изготовлению бархата. Отличается от бархата более высоким (до 6 мм) и менее густым ворсом. В зависимости от вида ворса различают плюш разрезной и неразрезной (петельный), а от способа выработки и отделки — гладкий, рисунчатый, тисненый и др.

## Slide 20: Сатин
От франц. satin. Хлопчатобумажная или из химического волокна ткань сатинового переплетения с гладкой блестящей лицевой поверхностью

## Slide 21: Трикотаж
Трикотаж (франц. tricotage, от tricoter — вязать) (вязаное полотно) состоит из петель и создается последовательным протягиванием нити сквозь петли предыдущего ряда вязания. Поэтому словосочетание «трикотажная ткань» звучит примерно так же, как «железная деревячка». По структуре трикотаж подразделяется на поперечновязаный (кулирный) и продольновязанный (основовязаный), одинарный и двойной (более плотный и тяжелый), гладкий и рисунчатый. Трикотаж используется для изготовления одежды, сетей, технических и медицинских изделий и т. п. На протяжении веков трикотажные изделия вырабатывались вручную, на спицах. С развитием производства стало возможным вязать широкие и длинные полотнища (джерси), из которых выкраивают отдельные детали изделия, а потом сшивают на оверлоке — краеобметочной машине. Такие изделия стоят дешевле, поскольку экономится время на их изготовление. Наиболее качественные и, следовательно, дорогие предметы из трикотажа вывязываются строго по контуру деталей, а затем собираются на специальной машине без обметывания краев. Этот трикотаж лучше сидит на фигуре и дольше служит. Основными параметрами, характеризующими текстильные материалы, являются фактура и текстура, гриф и туше. Текстура и фактура тесно связаны друг с другом.

## Slide 22: Фланель
От франц. flanelle. Мягкая хлопчатобумажная или шерстяная ткань с двусторонним начесом. Из фланели шьют белье, женское или детское платье, костюмы и т. п.

## Slide 23
От франц. chiffon, букв. — тряпка. Тонкая шелковистая хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения повышенной плотности. Шелковый Ш. разных цветов и оттенков получил распространение с 1900-х гг. Излюбленная ткань эпохи ар нуво. Применяют для пошива белья, блузок, платьев, а также в химической промышленности.
Шифон