## Slide 1: Размерные признаки
технология
учитель:
Ныхрикова А.В.

## Slide 2
Каждый размерный признак обозначается заглавной буквой с индексом. Заглавная буква обозначает вид измерения, а индекс-участок, на котором производится измерение:
В - высота,
О - обхват,
Ш - ширина, Д - длина,
С - полуобхват,
Ц - расстояние между центрами.

## Slide 3
Некоторые поперечные измерения (обхваты и ширина) измеряются полностью, а записываются в половинном размере (т.к. чертеж строится на половину фигуры), и в этом случае обхваты обозначают как полуобхваты (т.е. С).
Все высоты измеряются в проекции на вертикальную плоскость, т.е. точку переносим на вертикальную плоскость (например, на стену) и измеряем от нее длину до пола (как, например, рост).

## Slide 4
Полнотная группа — это разница между обхватом бедер и обхватом груди у женщин и обхватом груди и обхватом талии у мужчин.
Существуют 4 полнотные группы женщин:
1 группа — разница между Об и Ог = 4 см,
2 группа - разница между Об и Ог = 8 см,
3 группа — разница между Об и Ог = 12 см,
4 группа — разница между Oб и Ог = 16 см.

## Slide 5: Снятие мерок
В различных системах кроя мерки снимаются немного по-разному. Ниже описаны наиболее распространенные варианты измерения фигуры.

## Slide 6: Обхват талии (От) - Сантиметровая лента проходит строго горизонтально по фиксирующей ленте по самому тонкому месту туловища с легким натягом.

## Slide 7: Обхват бедер (Об) - Сантиметровая лента проходит строго горизонтально по бедрам: сзади - на уровне выступающих точек ягодичных мышц, спереди - с учетом выступа живота.

## Slide 8: Обхват груди (Ог) - Измеряется горизонтально по наиболее выступающим точкам груди.

## Slide 9: Высота груди (Вг) - Измерение определяет положение линии груди на чертеже. В разных системах кроя снимают мерку либо от плеча до центра груди, либо от центра груди до линии талии.

## Slide 10: Длина переда до талии (Дтп) - измеряется от высшей точки плеча через наиболее выступающую точку груди до нижнего края ленты на талии. Это измерение в сочетании с измерением Дтс очень важно для правильного баланса изделия.

## Slide 11: Длина спинки до талии (Дтс) - измеряется от вершины плеча через наиболее выступающую точку лопатки до нижнего края ленты на линии талии. В некоторых методиках длину спины измеряют по позвоночнику - от 7-го шейного позвонка до нижнего края ленты, завязанной на талии.

## Slide 12: Ширина плеча (Шп) - измеряется от основания шеи до точки сочленения плеча с рукой. Обычно, это измерение совмещают с измерением длины руки

## Slide 13: Ширина спины (Шс) - измеряется горизонтально по наиболее выступающим точкам лопаток между задними углами подмышечных впаден от одной руки до другой.

## Slide 14: Обхват шеи (Ош) - измеряют вокруг шеи по основанию

## Slide 15: Длина руки до запястья (Друк) - измеряют по слегка согнутой руке от точки сочленения плеча с рукой до запястья.

## Slide 16: Длина от линии талии сбоку (Дсб) - измеряется по боку до желаемой длины, а для брюк, в некоторых системах, - еще и до центра коленной чашечки.

## Slide 17: Длина от линии талии спереди (Дсп)- измеряется посередине переда.