## Slide 1: Типы швейных машин:
Технология. Раздел «Оборудование»
учитель:
Ныхрикова А.В.

## Slide 2
Механическая швейная машинка.
Уже в начале минувшего ХХ века швейные машинки были мечтой практически каждой домохозяйки и использовались во многих семьях, не говоря уже о швейных фабриках и ателье. Первый проект машины для пошива одежды был предложен еще в конце XV века Леонардо да Винчи.

## Slide 3: Механическая швейная машинка
В 1850-1851 годах усилиями Исаака Зингера швейная машина была доведена практически до современного вида. Для XIX века он сделал примерно то же, что Стив Джобс из Apple Computer для века двадцатого. Последний придумал персональный компьютер, сделав ненужными большинство "электронно-вычислительных машин" величиной с трансформаторную будку в московском спальном районе. Зингер полутора веками раньше изобрел персональную швейную машинку - механизм, с которым домохозяйка впервые могла справиться без бригады механиков. Машинка в середине XIX века, как и компьютер в семидесятые годы XX, перестала быть исключительно промышленным оборудованием и превратилась в предмет домашнего обихода.

## Slide 7
Электромеханическая машина.
Самые несложные, но удобные швейные машины, позволяющие без хлопот освоить шитьё. Здесь все очень легко , хотя и много усовершенствований даже в такой простой машине. Все подсказки вы найдете на корпусе машины, давно упрощена заправка верхней и нижней нитей, инструкция нужна лишь в сложных случаях.

## Slide 8
Изменять силу натяжения нитки и давления лапки на ткань, выставлять размер стежка, выбирать вид строчки – все это осуществляют либо поворотом управляющего диска, либо смещением ползунка, либо подъемом и опусканием рычага. Часть движений может производиться электроникой после нажатия соответствующей клавиши, расположенной на передней панели машины (например, остановка иглы в крайнем верхнем положении или для управления усилием прокола ткани). Электромеханические швейные машины наименее дорогие и поэтому пользуются большой популярностью. А их возможности существенно выросли по сравнению с тем, что было пару десятилетий назад. Такие машины имеют в среднем 10-20 операций, в том числе декоративные строчки и специальные строчки для трикотажа. Практически все они имеют широкий выбор дополнительных принадлежностей, съемную рукавную платформу, удобное освещение рабочей поверхности.

## Slide 9
Каждая фирма-производитель бытовых швейных машин представляет целую серию таких моделей с различными возможностями и различной ценой. Достаточно выбрать машину со стандартным набором операций и с тем типом челнока который вам наиболее по душе. При выборе электромеханической машины в первую очередь уделите внимание ее функциональным возможностям. Не отказывайте себе в удовольствии ориентироваться на дизайн - ведь машина должна вам нравиться. Не забудьте поинтересоваться комплектом дополнительных принадлежностей, которые вы получите вместе с машиной (набор игл, различные лапки, распарыватель, шпульки, инструменты для обслуживания машины). Поинтересуйтесь возможностью покупки дополнительных аксессуаров к той или иной модели. Обязательно проверьте машину в работе, не стоит отказывать себе в возможности обследовать машину еще до оплаты. Проверьте, насколько легкий у нее ход, не слышно ли при шитье явных посторонних звуков, щелчков, постукивания или сильной вибрации. Возьмите с собой в магазин лоскутки ткани и обязательно проверьте качество выполнения основных швов. Кстати, правилами продажи сложных электробытовых товаров предписана демонстрация товара перед передачей ее покупателю. Часто бывает, что швейная машина покупается для определенных целей. Например, ремонтировать рюкзаки и палатки или изобретать немыслимые молодежные аксессуары из старых джинсов...

## Slide 10
Электронная швейная машина.
В электронных швейных машинах за перемещением иглы относительно ткани управляет микропроцессор. Такой принцип управления снимает ограничения на сложность строчек и на их количество ( варьируется приблизительно от 20 у самых простых до сотни у наиболее дорогих моделей.) Все определяется объёмом памяти и программой, которую производитель заложил в ту или иную модель.

## Slide 11
Однако, каким бы ни был принцип построения строчки, ширина ее ограничена конструкцией челнока и пределами перемещения иглы. В лучших машинах ширина строчки достигает 7 мм. Для получения более широких строчек необходим механизм перемещения ткани не только вперед-назад, но и вправо-влево. При наличии такого механизма ткань может перемещаться в нескольких направлениях и, несмотря на отсутствие вышивального блока, эти машины можно назвать швейными машинами с вышивальными возможностями. Оценить эти возможности можно при вышивке, например, бордюров из декоративных строчек. Можно вышить цветок, сделать несколько стежков наискосок, вышить какую-нибудь звездочку, сделать несколько стежков в другом направлении и так далее. Таким образом, можно получить самые замысловатые узоры произвольного размера (иногда в рекламных проспектах такие узоры называют "макси узорами"), а функция зеркального отражения элементов по вертикали или горизонтали помогает не только создавать свои оригинальные строчки, но и храненить их в ячейках памяти.

## Slide 12
Ячейки памяти у таких машин достаточно объемны: по 30-60 символов в каждой, ваши программы машина помнит и воспроизведет по первому требованию. Практически все электронные швейные машины оснащены дисплеем. Это может быть небольшой информационный дисплей, на котором отображается лишь номер (либо номер и основные параметры) выбранной вами швейной операции. Следующий вариант - машины с дисплеем, на котором помимо основной отображается также справочная информация, например, рекомендации, относительно номера иглы и параметров строчки для данного типа ткани. Все советы даны для стандартного типа ткани. Электронные швейные машины профессионального класса оснащены сенсорным жидкокристаллическим дисплеем большого размера, с помощью которого полностью осуществляется управление швейной машиной. Вы сможете составлять и запоминать не только последовательность выполняемых операций, но и собственные строчки, читать подробные советы по выполнению той или иной швейной операции. На самом корпусе швейной машины непременно остаются лишь несколько «горячих» клавиш, таких как обрезка нити, реверс, автоматическая закрепка строчки и наиболее часто используемые рабочие операции.

## Slide 13
Электронные швейные машины обычно делают несколько видов петель. Существует два варианта обработки петли: в полуавтоматическом и автоматическом режиме. И в том, и в другом случаях не придётся разворачивать ткань на игле. Сам процесс обмётывания петли в современных швейных машинах максимально прост и удобен. Бытует мнение, что для профессионального шитья более выгодна полуавтоматическая петля, так как количество закрепочных стежков в данном случае может регулироваться, тогда, как в автоматической петле это количество фиксировано. С другой стороны, автоматическая петля выполняется удобнее и быстрее, чем полуавтоматическая. Выбирая швейную машину с тем или иным типом обработки петли, прежде всего выберите для себя приоритеты. Работа с «тяжелыми» тканями (такими, как пальтовые ткани, кожа, мешки, палатки и т.п.) требует особой мощности машины и прочности ее механизма. Существуют специальные модели, рассчитанные как на шитьё обычных материалов, так и на работу с особо «тяжёлыми» тканями. У таких швейных машин есть специальная встроенная электронная плата, которая усиливает мощность прокола при попадании на так называемые «толстые» места.

## Slide 14
Если вы решили приобрести машину с жидкокристаллическим дисплеем, поинтересуйтесь, каким способом на нем представляется информация - символьным или символьно-буквенным. Во втором случае дисплей должен быть русифицирован. Если нет, владельцу придется выучить ряд швейных терминов на английском языке. И так, при выборе электронной швейной машины оцените удобство управления. Выясните, насколько просто ориентироваться в меню, русифицирована ли машина и есть ли у нее швейный советник или подсказки. . Зачастую электронную швейную машину покупают любители квилтинга или пэчворка - им надо обратить внимание на специальные дополнительные операции и возможности .Не забудьте поинтересоваться возможностью покупки дополнительных аксессуаров к той или иной модели. И еще, управление компьютеризированными машинами осуществляется посредством микросхем. Но они, увы, могут выйти из строя при перепадах напряжения в сети. Поэтому если замахнулись на такую машину, постарайтесь обезопасить ее от негативных факторов.

## Slide 15
Оверлок
Если нужно качественно обметать края, создать декоративную обметку на ткани или просто обметать, срезав лишнее, тогда главный ваш помощник -оверлок.

## Slide 16
Оверлок - это устройство, прежде всего, предназначенное для обработки края изделия. Современный оверлок является дополнением к швейной машине и может одновременно выполняет несколько операций: сшивает детали, обрезает излишки материала и одновременно обметывает края. Оверлок быстро и качественно решает проблему обработки швов при выполнении изделий из капризных, легко осыпающихся тканей. При изготовлении изделий из трикотажного полотна без оверлока не обойтись: стачивание деталей выполняется одновременно с обметыванием срезов, что дает швам эластичность и предупреждает разрывы при растяжении. Современные оверлоки могут обрабатывать изделие в 5, 4, 3, 2 нити. Возможно выполнение как широких обметочных швов, так и узких швов закрутки, причем процесс пренастройки оверлока не займет много времени. Любой оверлок оснащён дифферинциальным транспортёром ткани.

## Slide 17
Регулируя транспортёр, можно добиться красивого волнистого эффекта, либо наоборот припосаживания ткани. Оверлоки как и швейные машины могут быть электромеханическими и с компьютерным управлением, но стоят оверлоки дороже, это объясняется наличием более сложного механизма. Приобретая модель с компьютерным управлением, продумайте вопрос об исключении отрицательного влияния перепадов силы тока в сети,которое может вывести из строя вашу машину. Многие оверлоки аналогичны друг другу, потому что собирают их практически на одних и тех же конвейерах в Тайване, Китае и Японии. Фирмы-производители утверждают, что это не влияет на качество техники, так как компании осуществляют 100% контроль за процессом сборки.

## Slide 18: Коверлок-оверлок с распошивальными швами .
Если хотите, чтобы оверлок не обрезал ткань при обработке ,то вам нужно выбирать машину со специальной возможностью выполнения не только стандартных оверлочных операций, но и сложных распошивальных швов. Из-за особой конструкции, такие модели стоят дороже обычных оверлоков. Оверлочную и распошивочную машину выполненную в едином корпусе часто называют коверлоком .

## Slide 19
Коверлок –это машина, которая выполняет практически ту же функцию что и оверлок, но имеет основное принципиальное отличие: в коверлоке имеется дополнительный петлитель - петлитель цепного стежка (по-другому-ширитель), что позволяет машине делать распошивальный (плоский) шов, который еще называют трикотажным.

## Slide 20
Петлитель цепного стежка называется так потому, что машина оснащенная таким петлителем способна выполнять цепной шов. Это очень прочная и эластичная прямая строчка, которая используется для стачивания трикотажа, а также для деталей одежды испытывающих большие нагрузки, например, для пришивания поясов на джинсах. Коверлок может одновременно выполнять несколько операций: сшивать детали, обрезать излишки материала и одновременно обметывать край изделия. Ну а если вам необходимо сделать распошивочный шов,например ,как отделку, по рельефу изделия, то необходимо всего лишь отключить нож. Имея коверлок можно сшить фактически все: майки, трусы, футболки, водолазки, платья, детскую одежду и многое другое.

## Slide 21: Конструкционные особенности
Петлитель. В механизме швейной машины переплетение нитей обеспечивает челнок. В конструкции оверлока и коверлока челнока нет, а переплетение обеспечивается специальными петлителями. Практически все модели любого производителя могут выполнять приблизительно одинаковое количество оверлочных швов. Ну а количество строчек выполняемых машиной напрямую зависит от того, сколько петлителей задействовано в работе, что и определяет тип обметки. Как правило оверлок имеет два петлителя - верхний и нижний.

## Slide 22
Добавление еще одного нижнего петлителя - петлителя цепного стежка (ширителя) - сильно увеличивает стоимость оверлока и такую машину уже называют коверлоком. Самые дорогие оверлоки (коверлоки) оснащают дополнительными верхними петлителями, которые предназначены для выполнения двусторонних декоративных плоских швов.

## Slide 23
Конвертер - это устройство, которое одевается на верхний (правый) петлитель. Заправлять в этот петлитель нить не следует, так как конвертер служит связным между нитью нижнего петлителя и нитью иглы. Это значит, что при помощи конвертера оверлок способен выполнять швы двухниточного переплетения.

## Slide 24: Швы получаемые с помощью конвертера
Двухниточный узкий обметочный шов.
Для обработки краев очень легких материалов. В широком варианте не используется.
Двухниточный плоский шов Flatlock (узкий и широкий). Используется в качестве плоского шва для декоративной отделки или для сшивания эластичных материалов. Обычно смотрится аккуратнее, чем трехниточный Flatlock.
Двухниточный ролевый подрубочный шов. Формируется при убраном язычке и нормальном натяжении игольной нити. При другой регулировке натяжения получается шов называемый “двухниточная кайма”. Для декоративной подгибки тонких тканей. Обычно выглядит аккуратнее, чем трехниточный ролевый шов.
Двухигольный трехниточный обметочный шов. Для сшивания с одновременной обметкой тонких эластичных материалов.

## Slide 25
Швейно-вышивальная компьютерная машина.
Такого уровня машина работает в двух режимах: машина как швейная и машина как вышивальная

## Slide 26: Швейно-вышивальная компьютерная машина

## Slide 27
Наиболее высокий уровень - это швейно-вышивальные машины, которые продаются с встроенным или дополнительным вышивальным блоком и имеют массу возможностей, как для шитья, так и для вышивки. Такого уровня машина работает в двух режимах: машина как швейная и машина как вышивальная. При отключенном вышивальном блоке предлагается швейная машина высочайшего класса, в которой применена конструкция вращающегося (ротационного) челнока (обычно применяется на промышленных швейных машинах, в которые заложен больший ресурс по надежности). Челнок совершает полное вращение, что позволяет выполнять качественную строчку даже на высоких скоростях, свойственных промышленным машинам.

## Slide 28
Внутри такой машины находится целый компьютер, да и по цене они нередко дороже персонального компьютера. Такие машины умеют делать все - великолепно шьют, в ее памяти заложено большое количество швейных программ, включающих в себя базовые строчки, эластичные строчки по трикотажу, краеобметочные, декоративные строчки, большой выбор петель ,которые выполняются как в автоматическом, так и в полуавтоматическом режиме (по выбору). Кроме обычных рабочих и декоративных операций предлагаются макси-узоры, которые можно шить без подключения вышивального блока, выполнять различные виды вышивок, пэчворк, квилтинг. На сенсорном экране машины можно редактировать все параметры вышивок (размеры, положение, центровку), загруженных из вышивального модуля, из карты памяти, из компьютера и из Интернета.

## Slide 29
При выборе швейно-вышивальной машины конкурирующие параметры - это возможность подключать машину напрямую к компьютеру без промежуточного устройства, возможность использовать с машиной стандартные дискеты, удобство программного обеспечения, с помощью которого создаются оригинальные вышивки. Оцените библиотеку фирменных вышивок, размер пялец, обратите внимание на оригинальные разработки того или иного производителя: например, возможность одновременной заправки нитей двух цветов или даже наличие встроенного модема для подключения машины к Интернету.