## Slide 1: Технология.
Виды
воротников.
учитель:
Ныхрикова А.В.

## Slide 2
Воротником называется деталь плечевых изделий, расположенный у основании шеи человека. Воротник может закрывать шею полностью или частично или не закрывать совсем, располагаясь по плечам, груди, спине.
Отложные воротники

## Slide 3: Отложные воротники с застежкой до верха.
Конструктивно воротник связан с изделием только линией втачивания, длина которой равна длине горловины переда и спинки, линия втачивания воротника может быть вогнутой, прямолинейной или выпуклой, Форма линии втачивания влияет на степень прилегания воротника к шее. При вогнутой линии втачивания прилегание воротника к шее незначительно.

## Slide 4: Воротники стойки.
При выпрямлении линии втачивания и приближении ее формы к прямой прилегание воротника к шее увеличивается, выпуклая линия втачивания обеспечивает максимальное прилегание воротника к шее, участок воротника прилегающий к шее, называют стойкой воротника, когда воротник полностью прилегает к шее, его называют воротник-стойка.

## Slide 5: Плосколежащие воротники
Вогнутая линия втачивания может иметь разную кривизну. При меньшей кривизне линии втачивания воротник больше прилегает к шее. Кривизну линии втачивания воротника характеризует конструктивный элемент, который называют подъемом середины воротника, Чем больше этот подъем, тем больше кривизна линии втачивания, тем меньше стойка воротника.

## Slide 6: Капюшоны.
Вогнутая линия втачивания может иметь разную кривизну. При меньшей кривизне линии втачивания воротник больше прилегает к шее. Кривизну линии втачивания воротника характеризует конструктивный элемент, который называют подъемом середины воротника, Чем больше этот подъем, тем больше кривизна линии втачивания, тем меньше стойка воротника.

## Slide 7
Воротники, без сомнения, являются одной из самых значимых частей изделий плечевой группы и придают им законченный вид. Выбор модели воротника во многом определяется модой, покроем основного изделия и предполагаемым материалом. Различные конструкции воротников способны почти до неузнаваемости преображать одну и ту же модель, делая ее более или менее подходящей для конкретного человека.

## Slide 8
Как правило, все виды воротников условно разделяют на несколько категорий в зависимости от элементов конструкции (отложные воротники и воротники-стойки) или в зависимости от раскроя (цельнокроенные и втачные воротники). Отложные воротники в зависимости от высоты стойки делятся, в свою очередь, на стояче-отложные и плосколежащие.

## Slide 9: На иллюстрации показаны примеры воротников различного типа.
стойка
цельнокроенный
плосколежащий
стояче-отложной

## Slide 10
Форма и модель воротника определяется набором параметров из числа следующих: высота стойки, характер линии перегиба, степень прилегания воротника к шее, ширина и длина отлета, конфигурация краевой линии и оформление концов. Выбор значений этих параметров в наибольшей степени зависит от типа застежки изделия - доверху или на отворот (с лацканами) и от характера облегания воротником поверхности изделия, например плосколежащий на полочке и переходящий в стойку на спинке.

## Slide 12
Наличие или отсутствие стойки у готового воротника определяется тем, насколько точно линия втачивания воспроизводит линию горловины изделия. Чем больше линия втачивания воротника отходит от линии горловины (обычно на участке спинки, см.рис. 2), тем больше получится высота стойки, и наоборот, линия втачивания плосколежащих воротников требует абсолютного повторения линии горловины изделия на тех участках, где предусматривается прилегание.

## Slide 13
Спрямление линии втачивания воротника (сокр. ЛВВ) на участке горловины спинки (как на рис. 2) образует стойку - чем спрямленнее ЛВВ, тем больше получится стойка у готового воротника, а чем круче изогнута эта линия, тем мягче ляжет потом воротник. Воротники с величиной стойки до 1 см сохраняют плосколежащую форму, в остальных же типах воротников размер стойки колеблется от 1,5 до 10 см.

## Slide 15
Воротники-стойки и плосколежащие воротники - это, по сути, крайние точки на шкале стоячести воротников. Весь диапазон воротников, заключенный между этими точками, определяется сочетанием всего двух параметров - высотой подъема средней линии воротника и степенью кривизны линии втачивания. Чтобы эта связь стала нагляднее, давайте перевернем воротник, заключив его в прямой угол. При этом линия середины воротника совпадет с вертикалью, а передний край обопрется на горизонталь. Больший или меньший подъем середины воротника над горизонталью f и будет определять величину стойки g и изогнутость ЛВВ.

## Slide 16
От кривизны линии втачивания зависит степень прилегания воротника к шее и характер линии перегиба стойки. Для воротников с высокими стойками характерны жесткая линия перегиба отлета и более плотное прилегание к шее, чем для менее высоких стоек (до 3 см), образующих округлую, мягкую линию перегиба и отстающие от шеи воротники. В таблице приведены сводные значения параметров, определяющих форму воротника, для двух типов застежки: доверху и на отворот. Оформление концов воротника и ширина отлета определяется конкретной моделью и зависит от силуэта основного изделия.

## Slide 17
Характеристика
прилегания воротника
плотное прилегание
к шее
(четкая линия
перегиба стойки)
нормальное
прилегание к шее
(линия перегиба
стойки обозначена)
отстающие от
шеи воротники
(мягкая линия
перегиба стойки)
застежка доверху
застежка на
отворот
Высота
стойки
g, см
f, см
Высота
стойки
g, см
f, см
3.6 - 4
1.5 - 3
3.1 - 3.5
1 - 2.5
до 3.5
4 - 6
2.6 - 3
2.6 - 3.5
до 2.5
7 - 12
до 2.5
3.6 - 7