## Slide 1: технология
Воротники
«стойка»
учитель:
Ныхрикова А.В.

## Slide 2: Воротник стойка формы «воронка»
Стойка формы «воронка» (линия втачивания вогнутая) ; ОВ= 8,0-10,0 см

## Slide 3: Построение чертежа.
-Построим прямой угол с вершиной в точке О.
-Вверх от точки О откладываем 8,0 – 10,0 см.Обозначаем В.
- Из точки В радиусом ВА= Lгорл –0,5 х ОВ = 22-0,5х8,0=18,0 см делаем засечку на горизонталь О. Обозначаем А.
-Отрезок АВ делим паполам. Обозначаем 1.
- Через точку 1 к прямой АВ восстанавливаем перпендикуляр вверх и на нем откладываем 1,0 см. Обозначаем 2.
- Через точки В,2,А проводим плавную линию втачивания стойки в горловину.

## Slide 4
-От точки В вверх откладываем высоту стойки 3,0- 7,0 см. Обозначаем В1
- Через точку А к прямой АВ восстанавливаем перпендикуляр вверх.
- От точки А вверх откладываем отрезок АА1 = ВВ1 равный высоте стойки
- Точки В1 и А1 соединяем плавной линией , параллельной линии втачивания воротника в горловину
- На продолжении линии В1А1 вправо от точки А1 откладываем отрезок А1В2, величина котороно определяется моделью.
- Точки в2 и А соединяем прямой линией.
При оформлении линии следует следить за тем, что бы они составляли прямой угол со средней линией воротника ВВ1

## Slide 5: Прямая стойка

## Slide 6: Построение чертежа
-Построим прямой угол с вершиной в точке А .
-Вверх от точки А откладываем величину подъема стойки 0,5 – 1,0см .Обозначаем А1.
- Из точки А1 радиусом равным ВА= Lгорл –0,5 х АА1 = 22-0,5х1,0=21,5 см делаем засечку на горизонталь ,проведенную влево из точки А. Обозначаем В.
- Через точку В к прямой АВ восстанавливаем перпендикуляр вверх и на нем откладываем высоту стойки ВВ1=3,0-7,0 см. Обозначаем В1.
- Точки В и А1 соединяем плавной линией
- Через точку А к прямой АВ восстанавливаем перпендикуляр вверх и на нем откладываем высоту стойки А1А2= ВВ1=3,0-7,0 см. Обозначаем А2.
-Верхний край стойки оформляем по модели
При оформлении линии следует следить за тем, что бы они составляли прямой угол со средней линией ; воротника ВВ1

## Slide 7: Конусообразная стойка

## Slide 8: Построение чертежа
-Построим прямой угол с вершиной в точке А .
-Вверх от точки А откладываем величину подъема стойки 3,0 – 6,0 см .Обозначаем А1.
- Из точки А1 радиусом равным ВА= Lгорл –0,5 х АА1 = 22-0,5х3,0=20,5 см делаем засечку на горизонталь ,проведенную влево из точки А. Обозначаем В.
-Точки А1 и В соединяем прямой линией
- Через точку В к прямой АВ восстанавливаем перпендикуляр вверх и на нем откладываем высоту стойки ВВ1=3,0-7,0 см. Обозначаем В1.
-- Через точку А1 к прямой А1В восстанавливаем перпендикуляр вверх и на нем откладываем высоту стойки А1А2= ВВ1=3,0-7,0 см. Обозначаем А2.
- Оформляем линию втачивания стойки соединяя плавной линией точки В и А1
-Верхний край стойки оформляем по модели
При оформлении линии следует следить за тем, что бы они составляли прямой угол со средней линией воротника ВВ1

## Slide 9: Воротник «хомутик»

## Slide 10: Построение чертежа
Для воротника «хомутика» характерно отсутствие застежки или если она есть, то обычно ее делают потайной сзади воротника.
Воротник стойка типа «хомутик» представляет собой при построении прямоугольник , длина которого равна Lгорл, а ширина — удвоенной высоте воротника .Что бы воротник имел мягкую форму и плавно отставал от горловины, образуя красивые складки нить основы должна идти под углом 45° к линии втачивания воротника в горловину.