## Slide 1: Вышивка гладью.
Технология
8 класс

## Slide 2
Гладь – это вышивание плоскости узора частично или полностью прямыми или косыми стежками. Гладь бывает односторонняя, двухсторонняя, выпуклая с настилом или без настила, прорезная, одноцветная или многоцветная.

## Slide 3: Двухсторонняя гладь без настила
Стежки прокладываются от контура к контуру, вкалывая иглу в один контур и выводя ее в противоположный. Стежки могут располагаться вертикально, горизонтально или наклонно, но преимущественно параллельно друг другу.

## Slide 5: Направление стежков выбирается в зависимости от рисунка. Иногда контур рисунка заполняется не полностью, делая неодинаковые стежки.
Длина стежков этого вида глади
не должна
быть больше 15мм.

## Slide 6: Гладь вприкреп
Гладь вприкреп применяется для заполнения больших поверхностей узоров . Для выполнения этого вида глади сначала прокладывают длинный стежок от контура к контуру и закрепляют его короткими стежками , которые могут быть косыми или поперечными.

## Slide 8: Верхошов
Односторонняя гладь, вышитая глухим свободным швом, который шьется большими стежками от контура к контуру, аналогично односторонней счетной глади.

## Slide 10: Двухсторонняя гладь с настилом
Эта техника вышивания выполняется по предварительно проложенному настилу из более толстых ниток для придания выпуклости вышивке. Одной из разновидностей этой вышивки является белая гладь. Называется она так потому, что когда-то ей вышивали по белому полотну белыми нитками постельное или столовое белье. В наше время белой гладью вышивают платки, детали одежды, но осталось главное отличие от других видов глади – нитки должны быть в тон ткани.

## Slide 11: Белая гладь состоит из нескольких элементов, сочетая которые и создается узор:
"Шнурочек".
По контуру прокладывается каркас из одной или двух строчек, которые обшиваются поперечными стежками двухсторонней глади, расположенных плотно друг к другу.

## Slide 13: "Горошинки" или "пышечки". Сначала прокладывают швом "вперед иголку" контур "горошинки",

## Slide 14: затем делают настил параллельными стежками двухсторонней гладью, не заходя за контур рисунка. Настил может быть один или несколько, это зависит от того, насколько выпуклым должен быть рисунок.

## Slide 15: Каждый последующий настил выкладывается перпендикулярно предыдущему.

## Slide 16: "Горошинку" закрывают верхним слоем, выводя нитку за контур плотными стежками, чтобы не виден был предыдущий слой.

## Slide 17: "Лапочки" и "листики". Вышиваются по той же схеме, что и "горошинки", причем настилают верхний слой гладьевыми поперечными стежками.

## Slide 18
Листик "в раскол". Листик разделен посередине на две половинки вдоль и на две или три части по длине. Сначала вышивают гладью конец листика длинными стежками, а затем середину. Не забывайте, предварительно необходимо проложить контуры и проложить предварительный настил.

## Slide 20
Косая выпуклая гладь. Этот вид глади применяется для вышивания листиков и узоров с волнистыми или зубчатыми краями. Технология выполнения не отличается от предыдущих элементов, отличие только в направлении стежков.

## Slide 21: Прорезная гладь
- сквозная вышивка, для которой характерны проколотые или прорезанные в ткани дырочки разной величины и формы. Для вышивания необходимы тонкая и прочная несыпучая ткань. Каждую дырочку вышивают отдельно, чтобы на изнанке не было переходов. В зависимости от формы дырочек элементы прорезной глади имеют названия и особенности обработки:

## Slide 22
Мелкие дырочки прокалываются колышком, и полученное отверстие обшивается через край мелкими плотными стежками. Можно сначала сделать настил по контуру дырочки в один - два ряда стежками "вперед иголку" , затем делать прокол и обшить его через край узеньким шнурочком шириной 2 - 2,5 мм.
Крупные дырочки диаметром до 10 мм. Сначала прокладывают по контуру нитку в один-два ряда , в середине делают разрез крест-накрест. С помощью иглы подгибают разрезанную ткань на изнанку и обшиваем дырочку гладьевым шнурочком.

## Slide 24: "Калачики". При вышивании "калачика" контуры обшивают стежками в два-три ряда. Контуры широкой стороны вышивают гладью, узкой – шнурочком.

## Slide 25: "Листик" или "челнок" обрабатывается аналогично "калачику".

## Slide 26: Атласная гладь
Этот вид глади используется для вышивания больших площадей узора с гладкой блестящей поверхностью. Для вышивания нужно брать нитки мулине в одно-два сложения. Стежки не стыкуются концами друг с другом, а плотно ложатся, заходя один на другой. Длина стежков не должна превышать 0,5 - 0,8 см. стежки укладывают рядами, следя за тем, чтобы проколы вышиваемого ряда ложились посередине стежков предыдущего ряда. Рабочую нитку выводят на лицевую сторону ткани и делают первый стежок, вкалывая иглу на его длину и выкалывая на 1 - 2 мм назад. Следующий стежок вышивается аналогично. Последний стежок ряда должен заканчиваться на противоположном контуре рисунка. Второй ряд прокладывается в обратном направлении, следя за тем, чтобы проколы не были на одном уровне с проколами стежков предыдущего ряда.

## Slide 27: Теневая гладь
Самый сложный и самый красивый вид глади. Иногда называют цветной или художественной. Каждый элемент рисунка вышивается нитками нескольких цветов, подобранных таким образом, чтобы создавалось впечатление, что цвета плавно переходят друг в друга. Рисунки, выполненные этим видом глади, менее стилизованы и более приближены к действительности. Элемент узора мысленно делят на несколько участков, в зависимости от количества используемых ниток. Вышивать начинают с более светлого участка. Стежки не должны быть одинаковыми – та сторона стежка, которая касается контура, должна находиться на контуре, а та, которая касается стежков другого цвета, должна быть на разном уровне друг относительно друга.

## Slide 28
Следующий участок вышивается другим цветом так, чтобы стежки на смежном участке как бы вливались в предыдущий цвет. Для достижения этого эффекта иглу лучше вкалывать между ранее сделанными стежками.

## Slide 30: Владимирская гладь

## Slide 31: Китайская гладь